## Slide 1
GISの基本概念
本教材は、GISの基本概念を初学者向けに簡単にまとめたものです。各項目に関する詳しい解説は、こちら（http://curricula.csis.u-tokyo.ac.jp/bok.html）の教材等をご参照ください。

## Slide 2: GISとは？
GISは、Geographic Information System の頭文字をとったものであり、コンピューターを用いて、地理空間情報（地理空間データ）を、可視化、作成、編集、検索、分析する際に用いられるものである。
地理空間情報とは、位置情報をもった、人間（社会・経済・文化等）及び自然環境に関する情報のことである。
GISでは、地理空間情報をデータとして表現し、コンピューターで処理を行う。

## Slide 3: GISとソフトウェア
GISソフトウェアは、有償のものから無償で利用できるオープンソースのものまで様々あり、用途によって選択することが一般的である。
本教材は、Free Open Source for GeoSpatial（FOSS4G）とよばれる無償利用できるオープンソースのGISを中心に構成している。
オープンソースのGISは、世界中の開発者により、開発が進められている。

## Slide 4: GISで扱うデータ：ベクトルデータ
ベクトルデータとは、座標値を持った点のデータである。
地物は、ポイント（点）、ライン（線）、ポリゴン（面）で表現される。
座標値で位置が決まるため、拡大縮小しても劣化しない。
位置情報の他に、複数の属性情報をもつことができる。
例）店舗データの場合
店舗名、住所、業種、店舗の面積、階数、従業員数、定休日など
代表的なファイル形式として、シェープファイル（ Shapefile）がある。

## Slide 5
ポイント（点）
ライン（線）
ポリゴン（面）
施設、標高点など
道路、河川など
建物、土地利用など
三丁目公園
30.5m

## Slide 6: GISで扱うデータ：ラスタデータ
ラスタデータとは、ピクセル（画素）で区分されたデータである。
ピクセルごとに値を用いて地物を表現する。
拡大や縮小により、データの見え方が変化する。
地表面の標高値を保持したDEM（Digital Elevation Model）のような地形の可視化に用いられることが多い。
位置情報を保持した代表的なファイル形式として、Geotiffがある。

## Slide 7
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ラスタデータとピクセル

## Slide 8: 地物とレイヤ構造
GISではデータ（レイヤ）を重ね合わせて地物を表現する
地物とは、
面の下に点や線を配置すると面で隠れてしまうため、複数のレイヤを用いて重ね合わせする際には、注意が必要である。

## Slide 9: 測地系と座標系
地理空間データには、位置を示すため座標系が定義されている。
測地系とは、地球上の座標を楕円体に基づいて経緯度で規定するもので、測地系から座標系を定義する。
座標系に基づいた位置情報を保持している。
座標系は、大きく分けると経緯度で定義された地理座標系と平面上で定義された投影座標系の2つがある。
GIS上で同一地域のデータが異なって、表示される場合は座標系を確認する。

## Slide 10: WebGIS
Web GISとは、Web上で動作するGISのことである。
大きく分けるとサーバーで処理を行うものとデータを配信するものに分けられる。
WebGISの利点として、GISソフトウェアのインストールが不要であることがあげられる。
最近では、行政や企業が情報を発信する以外に、個人レベル地図を作成しWebで配信する事例もみられる。